Specificaties MW811ST

Projectie system DLP® van Texas Instruments® Native resolutie WXGA (1280 x 800) Ondersteunde resoluties VGA (640 x 480) tot UXGA (1600 x 1200) Helderheid 2500 ANSI Lumens Contrastverhouding 4600:1 Beeldgrootte 48” tot 300” Bereik 0,5:1 (95" @1m) Zoomverhouding Fixed Keystone correctie Auto Keystone; Manual Vertical ± 30 Degree Lens F= 2,6 Lamp levensduur 210W, 4000 / 5000 branduren (normaal / spaarmodus) Lampgarantie 12 maanden of 2000 cumulatieve branduren - de eerst verstrijkende Geluidsniveau 32 / 27 dB (normaal / spaarmodus) Kleuren Volledig 1,07 miljard kleurenpalet Beeldverhouding 16:10 origineel / 5 verhoudingen selecteerbaar Horizontale Frequentie 31 ~ 99 kHz Verticale scansnelheid 48 ~ 120 Hz Input terminals PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2 (shared with Component) LAN networking: RJ-45 x 1 (LAN display) USB type A x 1 (USB reader) USB type mini-B x 1 (USB display) A/V: S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 Microphone: Stereo Mini Jack x 1 Audio L/R: RCA x 2 Stereo Mini Jack x 1 Output terminals PC: Monitor Out: D-sub 15 pin x 1 Audio: Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 Speaker: 10W x 2 DC 12V trigger Control terminals Serial Connector: RS232 9 pin x 1 RJ-45 x 1 (LAN control) USB Connector: USB Type mini-B x 1 (page up/down) Video compatibel NTSC / PAL / SECAM Afmetingen (HxBxD) 290 x 128 x 252 mm, met lens Gewicht Netto gewicht: 2,25 kg. Bruto gewicht: 3,4 kg. Stroomvoorziening 100 tot 240 VAC, 50 tot 60 Hz Stroomverbruik 250W, Standby < 1W OSD (On-Screen Display) talen Bulgaars / Deens / Duits / Engels / Fins / Frans / Grieks / Hongaars / Indonesisch / Italiaans / Japans / Koreaans / Kroatisch / Nederlands / Noors / Pools / Portugees / Roemeens / Russisch / Spaans / Thais / Traditioneel Chinees / Tsjechisch / Turks / Vereenvoudigd Chinees / Zweeds (26 talen) Applicatiemodes Dynamisch modus sRGB modus Presentatie modus Bioscoop modus Gebruiker 1 modus Gebruiker 2 modus Kenmerken BrilliantColor™ VIDI™ 3D Color Management Crestron LAN Control Closed Captioning Digital Zoom (x2) Variable Audio Out Quick Cooling Quick Auto Search PJLink Compatible Blank Panel Key Lock Auto Off Security Password HDTV compatible High Altitude Mode "Q?" Hot Key for FAQ 3D Ready Freeze Teaching Template Accessoires (standaard) Snelstartgids CD handleiding Afstandsbediening met batterijen VGA kabel Netsnoer Accessoires optioneel Presentation Plus RS232 kabel Reserve lamp kit Zachte draagtas HDTV compatibel 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p 3D ondersteuning en compatibiliteit